## Slide 1
Alan Vaz Lopes
Superintendente de Fiscalização
III Oficina de Fiscalizadores de Segurança de Barragens
Diretrizes & normativos de fiscalização
22 e 23 de setembro de 2021

## Slide 2
#AÁguaÉUmaSó
1) Governança do fiscalizador
  Regime jurídico que confira autonomia administrativa, decisória e financeira, fonte de recursos para custeio das ações de fiscalização, e equipe própria qualificada e em número compatível com o número de barragens fiscalizadas
  Pode-se contar com apoio de técnicos de outros órgãos públicos ou consultoria especializada por ele contratada, para execução de vistorias em campo, análise de laudos e documentos técnicos, e atuação em situações de emergência quando da inação do empreendedor
  Elaborar seus planos plurianual e anual de fiscalização, contendo as diretrizes e ações previstas a serem executadas, priorizando as barragens mais críticas em termos de condições de segurança
  Elaborar anualmente relatório de resultados da fiscalização, contendo avaliação da situação das barragens fiscalizadas
  Adotar gradualmente os seguintes princípios: fiscalização baseada em evidências, seletividade, proporcionalidade e foco no risco, fiscalização responsiva baseada no perfil e comportamento observado do empreendedor, visão de longo prazo, coordenação e articulação de ações de fiscalização para evitar duplicações de esforços, transparência e independência de decisões, gestão orientada a resultados, clareza e coerência de regras e procedimentos, promoção de conformidade por meio de orientação, manuais e guias, e profissionalismo e contínua capacitação da equipe de fiscalização
ELEMENTOS SOBRE DIRETRIZES E NORMAS DE FISCALIZAÇÃO

## Slide 3
Exemplo de conformidade
Reconhecer e Premiar
Sempre em conformidade
Estimular
Instruir e Capacitar
Desconforme por descuido, incapacidade ou desinformação
Desconforme: aceita risco de sanção
Coagir e penalizar
Desconforme por decisão
Aplicar toda a força da Lei
Comportamento do Agente
Ação do Fiscalizador
Custo regulatório
Número de agentes
Fiscalização Responsiva

## Slide 4
#AÁguaÉUmaSó
2) Atividade de fiscalização
  A atividade de fiscalização pode ser exercida em escritório ou por vistorias em campo, no caso de ausência ou deficiência de inspeção realizada pelo empreendedor, se necessárias para verificar as condições de segurança da barragem, ou no caso de barragens em situação de alerta ou emergência
  Assegurar que as barragens possuem avaliação quanto nível de perigo das anomalias (normal, atenção, alerta e emergência), e priorizar a fiscalização das barragens em alerta e emergência, e aquelas classificadas como de alto dano potencial e alto risco
  Exigir e avaliar anualmente o relatório de inspeção regular, e determinar ao empreendedor, se possível em até 90 dias do recebimento, adequações no relatório e execução das recomendações que julgar pertinentes em prazo de no mínimo 30 dias e no máximo 180 dias (prorrogável se justificado). O prazo poderá ser inferior a 30 dias no caso de barragens em alerta ou emergência
  Determinar ao empreendedor prazo de no máximo 1 ano para elaboração do plano de segurança e plano de ação de emergência, articulando a extensão do PAE entre empreendedores e fiscalizadores na mesma bacia hidrográfica.
  Na ausência do PAE, pode-se exigir, temporariamente, protocolo de ações de emergência contendo elementos mínimos do PAE como identificação de atores afetados, cadeia de avisos, etc.
  Avaliar o conteúdo da RPSB, PSB e PAE e determinar adequações caso necessário, usando como referência o conteúdo mínimo definido em resolução e manuais técnicos publicados pela ANA

## Slide 5
#AÁguaÉUmaSó
3) Aplicação de Sanções
  Sempre que possível, orientar e notificar o empreendedor sobre as exigências da PNSB e respectivos prazos, dando oportunidade para regularização antes da aplicação de penalidades
  Definir e tornar pública a forma de enquadramento de infrações e dosimetria de penalidades, definindo penalidades proporcionais à gravidade da infração
  Infrações que não comprometam de imediato a segurança da barragem, como perda de prazos para entrega de documentos, podem ser sancionadas apenas com advertências, o critério do fiscalizador
  Garantir, definir e informar ao empreendedor sobre procedimentos para defesa e exercício do contraditório à aplicação de penalidades em pelo menos duas instâncias recursais distintas.
  No caso de irregularidades que exijam tempo superior a 1 ano para serem sanadas, pode-se celebrar protocolo de compromisso com o empreendedor, por ele proposto, contendo medidas corretivas, metas e prazos para execução, sujeitas a fiscalização e novas penalidades
  Caso o empreendedor corrija a infração no prazo determinado, o valor da multa poderá ser reduzido, desde que não seja reincidência
  Alternativamente ao pagamento da multa, o empreendedor poderá converter o seu valor em serviços de conservação, recuperação e redução do risco ou dano da barragem

## Slide 6
Classificação da gravidade de infrações, para fins de dosimetria de multas (Resolução ANA nº 24/2020 | 
Leve | Descumprir prazos Não cadastrar informações no SNISB Não apresentar dados, informações, documentos (ART, planos, relatórios) Apresentar documentos em desacordo com as normas ou incompletos Não informar situação de comprometimento da segurança quando DPA = baixo Não atender recomendações da ISR quando DPA = baixo
Média | Deixar de elaborar documentos e planos Não executar ISR ou RPSB Não atender a recomendações da ISR quando NPG = atenção Não informar situação de comprometimento da segurança quando DPA = médio Não atender a recomendações e procedimentos do PSB, RPSB e PAE quando DPA = médio Não prover recursos para segurança de barragens Não instalar equipamentos de monitoramento hidrológico
Grave | Não atender a recomendações da ISR quando NPG = alerta Não informar situação de comprometimento da segurança quando DPA = alto Não atender a recomendações e procedimentos do PSB, RPSB e PAE quando DPA = alto Não permitir acesso irrestrito de servidores da ANA ao local da barragem Não tomar ações tempestivas para recuperação ou desativação da barragem
Gravíssima | Não atender a recomendações da ISR quando NPG = emergência Descumprir regras ou restrições operacionais determinadas pela ANA

## Slide 7
Perfil do agente |  | Número de infrações nos últimos 3 anos |  |  | 
 |  | Leve | Média | Grave | Gravíssima
Classe A | Exemplo ou frequentemente em conformidade | Até 3 | Até 1 | 0 | 0
Classe B | Desconforme por descuido, incapacidade, desinformação | Entre 3 e 5 | Entre 1 e 3 | Até 1 | 0
Classe C | Aceita o risco de sanção ou decide ser desconforme | Mais que 5 | Mais que 3 | Mais que 1 | 1 ou mais
Possível aplicação da fiscalização responsiva: classificação de empreendedores pelo histórico de infrações, para fins de dosimetria de multas

## Slide 8
#AÁguaÉUmaSó
4) Situações de emergência e inação do empreendedor
  Definir protocolo interno para ação no caso de situações de emergência envolvendo barragens sob sua fiscalização, definindo, pelo menos, procedimentos para notificação do empreendedor, órgãos de defesa civil, e atuação do fiscalizador no caso de inação do empreendedor
  No caso de inação do empreendedor, notificar órgãos de defesa civil e solicitar apoio a órgãos públicos locais ou de defesa civil para avaliação da situação da barragem, proposição de medidas imediatas, e execução de intervenções emergenciais.
  Caso necessário, no caso de situações de alerta ou emergência, articular a atuação do empreendedor, órgãos de defesa civil e demais órgãos envolvidos para fins de definição de ações para redução de riscos e danos potenciais